GIDROLOCK ретранслятор.

Инструкция по монтажу и эксплуатации. Паспорт.

Принцип действия. Данное устройство предназначено для передачи сигнала радиодатчиков WSR с рабочей частотой 868 МГц на большие расстояния путем  повторения и передачи их сигнала. За счет этого дальность увеличивается не менее чем в два раза.

Установка и размещение. Ретранслятор необходимо размещать между радиодатчиком WSR (радиодатчиками WSR) и радиоприемным устройством (выносной блок радиоприемника, GIDROLOCK WINNER_Radio и т.п.).

Работа ретранслятора:

- Дежурный режим. Ретранслятор ознакомлен с одним или более радиодатчиком WSR и готов к выполнению переданной от них команды по радиоканалу. Дежурный режим индицируется постоянным свечением зеленого светодиода.

- Режим (SET) ознакомления (регистрации) ретранслятора с новым радиодатчиком                      WSR. Регистрация необходима для внесения адреса нового радиодатчика WSR в список устройств, которым разрешена передача аварийной ситуации (протечка воды). Тридцать два радиодатчика WSR можно ознакомить с одним ретранслятором.

- Режим (RESET) сброса всех ранее установленных настроек. Режим используется для полной очистки памяти от зарегистрированных в ретрансляторе радиодатчиков WSR. Режим инициируется нажатием кнопки SET/RESET примерно на 5 секунд до загорания красного и зеленого светодиода. Стирание информации из памяти занимает 1-2 секунды. Попеременное свечение красного и зеленого светодиодов индицирует, что в памяти ретранслятора нет ни одного зарегистрированного радиодатчика WSR. После выполнения режима сброса (RESET) автоматически включается режим (SET) ознакомления (регистрации)      ретранслятора с новым радиодатчиком WSR.

- Режим ознакомления (регистрации) с радиодатчиком WSR. Нажмите и удерживайте кнопку SET/RESET на 1-2 секунды до момента, когда загорится красный светодиод. Ретранслятор готов к приему команды от радиодатчика WSR. Намочите электроды нового радиодатчика WSR для ознакомления его с ретранслятором. При получении команды, адрес этого радиодатчика WSR будет занесен в список устройств, которым разрешена передача аварийной ситуации (протечка воды). ВНИМАНИЕ. При завершении процесса ознакомления красный светодиод на радиореле моргнет несколько раз. Количество вспышек светодиода соответствует записанному в память ретранслятора порядковому номеру радиодатчика WSR.

Технические характеристики:

Рабочая частота…………………………………………………………………………………….….…868 МГц;

Масса………………………………………………………………………………………………………..…90 г;

Габаритные размеры:…………………………………………………………………….…………..48х48х17 мм;

Степень защиты……………………………………………………………………………………..……IP20;

Температурный диапазон эксплуатации…………………………………………………...от -10°C до +55°C;

Гарантия…………………………………………………………………………………………….………..6 лет;

Питание…………………………………………………………………………………………………….…~220 В;

Потребляемая мощность……………………………………………………………………….…..не более 0,15 Вт.

Гарантийный сертификат

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.

GIDROLOCK ретранслятор прослужит Вам долго как одно из устройств в системе GIDROLOCK RADIO.

Гарантийный срок на GIDROLOCK Ретранслятор 6 лет со дня продажи. Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:

1. Наличие заполненного гарантийного сертификата GIDROLOCK Ретранслятор.

2. Правильное выполнение всех условий по монтажу и эксплуатации оборудования согласно инструкции по эксплуатации GIDROLOCK Ретранслятора.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими

в результате механических повреждений, неправильного подключения элементов системы и невыполнения инструкции по монтажу и эксплуатации.

Дата продажи       __ /___________20____г.

Подпись продавца ____________________

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя ____________________